GXP1620/1625

中小企业IP电话

GXP1620/1625是一款时尚且简单易用的基础级IP电话，适用于中小型企业办公通信。这款话机支持2个SIP账号，2条通话

线路，3个可自定义功能的软按键，高清语音和3方会议。GXP1620/1625都支持两个10/100M交换式网口，其中GXP1625

支持PoE。内置EHS（匹配Plantronics EHS耳机），还有呼叫等待等丰富的附加功能。GXP1620/1625拥有超高的性价比

和友好的交互方式，是值得信赖的办公电话。

两条通话线路，两个SIP账号

最多两个呼叫状态

TLS和SRTP安全

技术加密

支持3方会议

•

•

•

GXP1625内置PoE

HD音频最大限度地

提高音频质量

全双工扬声器

支持潮流网络UCM6100

系列IP PBX零配置使用

•

•

内置EHS

匹配Plantronics EHS耳机

支持通过TR-069或加密的

XML配置文件自动部署

SIP RFC3261，TCP/IP/UDP，RTP/RTCP，HTTP/HTTPS，ARP/RARP，ICMP，DNS

(A record，SRV，NAPTR)，DHCP，PPPoE，SSH，TFTP，NTP，STUN，SIMPLE，

LLDP-MED，LDAP，TR-069，802.1x, TLS，SRTP

协议标准

网络接口

图形显示

两个10/100M交换式自适应网络接口（仅GXP1625支持PoE）

132x48 LCD显示屏

2个双色LED线路选择键，2个SIP账号，3个XML可编辑软按键，5个导航/菜单键。

13个专用功能键，包括PAGE/INTERCOM，通讯录，语音信箱，Home键，呼叫保持，

录音，静音，耳机，转移，会议，发送/重拨，扬声器，音量调节

功能按键

语音编码

支持Opus，支持 G.711µ/a，G.722 (wide-band)，G.723 (pending)，G.726-32，G.729

A/B，in-band 和 out-of-band DTMF (In audio，RFC2833，SIP INFO)，VAD，

CNG，AEC，PLC，AJB，AGC

呼叫保持，呼叫转移，呼叫前转（无条件/无应答/遇忙），三方会议，呼叫停泊/代接，呼叫共享

（SCA）/ 桥接（BLA），可下载通讯录（XML，LDAP，最大1000条），呼叫等待，通话记录

（最大200条），摘机自动拨号，自动应答，一键拨号，灵活的拨号计划，hotdesking，

自定义铃声，服务器冗余&故障转移

电话功能

耳机接口

RJ9耳机接口（匹配Plantronics EHS耳机）

高清语音

墙体安装

支持，HD手柄及扬声器支持高清宽带语音

支持二个角度桌面支架，支持墙体安装

壁挂式

QoS

支持

支持二层QoS（802.1Q,802.1P）和三层QoS(Tos，DiﬀServ，MPLS）

基于MD5和MD5-sess based 鉴权的普通用户和管理员级别密码，256位AES安全配置文件，SRTP，TLS和

HTTPS通话加密，802.1x的媒体访问控制

安全防护

简体中文，繁体中文，英文，德文，意大利文，法文，西班牙文，葡萄牙文，俄文，

克罗地亚文，韩文，日文等

多语言

升级/部署

通过FTP/FTPS/TFTP/ HTTP/ HTTPS方式升级固件，通过TR069或AES加密的XML配置文件进行

大规模部署

通用电源适配器:输入：100-240VAC50-60Hz;输出：+5VDC,600mA

电源/绿色节能

PoE: ieee802.3af Class 2, 3.84W-6.49W (GXP1625 only)

尺寸:209mm(长)x184.5mm(宽)x76.2mm(高)含手柄

单位重量:0.73kg 包装重量:1.1kg

产品规格

温度和湿度

包装清单

工作：0°C—40°C，存储：-10°C—60°C，湿度：10%—90%，无冷凝

GXP1620/1625话机，手柄及曲线，桌面支架，标准电源适配器，网线，快速安装

手册，宣传册，GPL License

FCC: Part 15 (CFR 47) Class B

标准认证

CE : EN55022  Class B, EN55024, EN61000-3-2,EN61000-3-3, EN60950-1

RCM: AS/ACIF S004; AS/NZS CISPR22/24; AS/NZS 60950; AS/NZS 60950.1